microsite
Solární regulátor/ Solárný regulátor
- OPL 9AC představení a využití - mám
- varianty (ledky, displej, net) - mám
- úspora energie až 70 % - mám
- vysoká účinnost a technická úroveň, - mám
- princip činnosti (MPPT sledovač, střídač DC/AC, rychlá akumulace pro optimalizaci za nízkého výkonu) - mám
- zelená úsporám - mám
- proč fotovoltaický ohřev vody - mám
- příklady zapojení - mám

Patička
- výrobce
- dodávky i na SK
- partnerské montážní firmy
- historie výrobku, české řešení
- srovnání s jinými řešeními

# Představení
OPL 9AC je speciální MPPT regulátor (střídač) pro ohřev TUV (teplé užitkové vody) pomocí solárních fotovoltaických panelů v běžných bojlerech zkonstruovaných pro ohřev běžným střídavým napětím 230V sníženou (noční) sazbou v distribuční síti.
# Varianty regulátoru
Regulátor se vyrábí ve třech variantách podle velikosti výstupního výkonu (2 kW, 3kW a 4 kW). Každá varianta je dostupná s různým vybavením.
Základní varianta obsahuje napěťový voltmetr a indikační led, která velmi sofistikovaně signalizují stav regulátoru.
Střední varianta obsahuje displej pro zobrazení všech důležitých parametrů, á to především veličin P/U/I/T.
Nejvybavenější varianta obsahuje připojení na internet, které umožňuje on-line sledování stavu regulátoru.
Na přání je možné vyrobit regulátor s libovolnou úrovní vybavení.
# Princip činnosti
Regulátor OPL 9AC transformuje stejnosměrné napětí a proud vytvářené fotovoltaickými panely na pulzní střídavé napětí. To umožňuje připojení běžných spotřebičů s odporovou zátěží bez dodatečných úprav.
# Konstrukce regulátoru
Regulátor se skládá ze tří hlavních celků:
- mikroprocesorem řízený MPPT sledovač,
- výkonný střídač DC/AC s velmi nízkými elektrickými a tepelnými ztrátami,
- rychlá a kvalitní akumulace s dlouhodobou životností pro optimalizaci za slabého osvitu (nízkého výkonu).
# Úspora energie
Speciální řešení regulátoru vytváří v celoroční bilanci nákladů na ohřev TUV (teplé užitkové vody) u běžné domácnosti úsporu nákladů spotřeby elektrické energie nakupované z distribuční sítě až 70 %. Dosahovaná vysoká úspora je výsledkem dlouhodobého ryze českého vývoje (začal již v roce 2010) a mnoha optimalizací z dlouhodobého testování na vlastních soustavách tvůrců i soustavách fotovoltaických nadšenců i běžných zákazníků.
# Vysoká účinnost
Výsledkem dlouhodobého vývoje se podařilo vytvořit zařízení, které má elektrickou účinnost podle EU větší než 99,5 %. To samo o sobě je špičkový výsledek, obzvlášť pokud uvážíme, že srovnatelná konkurenční zařízení dosahují účinnosti okolo 90 %. Ještě významnější je ale skutečnost, že regulátor dokáže dodávat energii do zátěže již od 1 W. Přitom podobná zařízení běžně začínají pracovat, až když je možné do zátěže dodat výkon okolo 500 W.
Zákazník tedy z regulátoru získá užitek i za velmi slabého oslunění jako je svítání, soumrak nebo v zimních měsících. Dokáže tak proti jiným zařízením využít energii, která se může rovnat tepelným ztrátám uniklým z ohřívačů i bez odběru teplé vody.
# Technická úroveň
Dlouholetý vývoj také přinesl vyspělé řešení po všech stránkách. Při výrobě jsou použity moderní součástky, které mají dostatečné dimenzování a zaručují tak vysokou spolehlivost a dlouholetý provoz, který je odhadován na 15 až 20 let.
# Zelená k úsporám
Regulátor splňuje všechny podmínky na uvedení na trh v zemích EU, v České republice je navíc registrován v programu Zelená k úsporám.
# Příklady zapojení
Autonomní (ostrovní) řešení pro sezónní ohřev vody s běžným bojlerem s jednou spirálou (např. OKCE 160l).
Takové řešení je vhodné pro zcela nezávislý sezónní ohřev teplé vody bez dohřívání z distribuce. Toto řešení je vhodné pro chaty a chlupy a nebo také pro rodinné domy, které mají více zdrojů pro ohřev teplé užitkové vody. Jde o cenově nejefektivnější řešení, neboť jednotlivá zařízení se dají pořídit v nejlevnějších variantách a zpravidla uživatel investici do bojleru provedl o několik let dříve a je ji již možné považovat za spotřebovanou.
Autonomní (ostrovní) řešení pro celoroční ohřev vody s bojlerem se dvěma spirálami (např. OKFE 160l).
Bojlery se dvěma spirálami umožňují samostatné připojení topné spirály na regulátor a fotovoltaické panely a distribuci. Tato koncepce umožňuje spolehlivý ohřev teplé vody i za podmínek se slabým osvitem na požadovanou teplotu z distribuční sítě a zároveň využívá i velmi malé přídavky energie (např. 100 W), které mohou pokrýt tepelné ztráty způsobené slabou izolací běžných bojlerů.
Kombinovaný systém pro ohřev teplé vody od solárního zdroje a z distribuce u bojlerů s jednou spirálou.
Pro tuto variantu je nutné regulátor dovybavit modulem pro přepojování topné spirály v bojleru mezi solárním zdrojem a distribucí, aby bylo možné zajistit dohřátí teplé vody v období s nízkou sluneční aktivitou (v zimním období). Výhoda tohoto řešení je v tom, že uživatel může při budování fotovoltaického systému využít dříve pořízený bojler, a tím snížit pořizovací náklady a ekonomickou návratnost vložené investice.
# Proč fotovoltaický ohřev vody
Ze všech alternativních systémů na ohřev vody je vybudování a provozování fotovoltaického systému nejjednodušší. V současné době je navíc cena fotovoltaických panelů na velmi příznivé úrovni, a to ještě více zatraktivňuje toto řešení.
Srovnávaná oblast	Fotovoltaický systém	Termický solární systém
Náročnost instalace	Snadné propojení elektrickými kabely	Nákladné trubkové propojení vyžadující dokonalou izolaci
Regulace	Zajištěno pouze elektricky regulátorem OPL 9AC	Elektricky pomocí speciálních regulátorů pro solární termické systémy a mechanicky pomocí elektrických čerpadel.
Možnost vypnutí při nadvýrobě	Jednoduché vypnutí pomocí vypínače bez spotřeby energie.	Komplikované s odčerpáváním teplonosného média nebo pomocí zajištění nuceného ochlazování s dodatečnou spotřebou energie.
Účinnost	Je závislá především na účinnosti fotovoltaických panelů (15 až 20 %).	Až 70 % při kvalitních vakuových kolektorech.
Potřebné místo na technické zázemí	Minimální jen v rozsahu regulátoru.	Rozsáhlá a objemná teplovodní instalace.
Požadavky na dodatečné dodávky energie	Zcela bez požadavků. Regulátor využívá pouze energie z fotovoltaických panelů.	Nezbytné pro chod regulátorů a elektrických čerpadel.
Doba instalace	V běžných případech je instalace realizovatelná během jednoho dne.	Často se doba instalace nedá zkrátit pod jeden týden.